# Introduction

## Objectif

Le but de ce chapitre est de savoir lire ou modifier du code Cobol ; car 47% des programmes exécutables utilisés de nos jours sont issus de code cobol.

Le langage Cobol (Comon Business Langage, crée en 1957 par l’armée américaine, dernière mise à jour : 1985 : ANSI) est adapté à la gestion des fichiers relatifs et des fichiers séquentiels indexés. Il sert donc à tout ce qui est manipulations de fichiers.

## Dans le département

Sous linux :

- compilateur : Acucobol-GT v5.1 : pour compiler : $>ccbl fich.cbl

Génère un fichier intermédiaire fich.acu

- Pour exécuter ce fichier :

$>RUNCBL fich.acu

## Exemples

$>ccbl –o fich –e fich.err fich.cbl

L’option –e fich.err permet de récupérer les erreurs de compilations dans un fichier.

$>ccbl –Zd fich.cbl : utilisation du débuggeur

# Structure d’un programme Cobol

Un programme Cobol a une structure très hiérarchisée :

Chaque programme est partagé en 4 divisions. Ces divisions sont elles-même partagées en sections, divisées en paragraphes, divisées en phrases.

## La division d’identification

IDENTIFICATION DIVISION.

PROGRAM-ID. Monpremier.	{Identification nominale : elle est obligatoire}

AUTHOR. Moi. 			{Identification auteur : facultative}

## La division environnement

ENVIRONMENT DIVISION.

CONFIGURATION SECTION.

INPUT-OUTPUT SECTION.	{Pour définir les fichiers qui seront utilisés}

## La division de données

DATA DIVISION.

FILE SECTION.	{Pour la déclaration des enregistrements de fichiers.}

WORKING-STORAGE SECTION. 	{déclarations}

## La division programme

PROCEDURE DIVISION

PRINCIPAL.	{Correspond à la fonction principale. Il peut y avoir d’autres fonctions}

………{Programme}…..

STOP RUN.

## Structure de la ligne

Une ligne comporte 80 caractères :

- Les caractères 1 à 6 servent à définir le numéro de ligne

- Le caractère 7 : ‘*’ pour définir une ligne de caractère

- Les caractères 8 à 12 servent à nommer la division, la section ou le paragraphe

- Les caractères 13 à 80 servent à inscrire les instructions programme.

# Un premier exemple

Voir le polycopié ci joint.

## Déclarations

Les données élémentaires comme les suites de caractères sont définies au niveau 77.

Le format de déclaration est donc le suivant :

77 <identificateur> pic <format>

## Formats

### Données numériques

9 : signifie qu’il s’agit d’un chiffre

Donc 9(4) : nombre d’au plus 4 chiffres

S9(3) : nombre d’au plus 3 chiffres et signé (positif ou négatif)

9(4)V99 : décimal, d’au plus quatre chiffres pour la partie entière et deux chiffres après.

### Données d’édition

zzz9.99 : les chiffres notés z ne seront édités que s’ils sont significatifs (c’est à dire pour l’affichage de 28.13 on obtiendra 28.13 plutôt que 0028.13)

zzBzz9.99 : l’affichage par exemple de 10750.26 sera 10_750.26

### Données caractères

Le caractère se définie par X : ainsi, X(12) est une ligne de caractères d’au plus 12 caractères.

Données structurées

01 ETUDIANT.

05 NOM PIC X(30).

05 PRENOM PIC X(30).

05 DATE_NAISS.

10 JOUR PIC 99.

10 MOIS PIC 99.

10 ANNEE PIC 9999.

Attention à l’ordre croissant des numéros et au fait que les lignes de même champs ont les mêmes numéros.

## Les instructions

Quelques exemples d’instructions :

Display : écrire

Accept : lire

Add A to B : B<= A+B

Add A to B giving C : C<=A+B

Compute A=2*(B-C)+6*D

Move : déplacement

Perform <nomparamètre> : on va exécuter la ligne portant le nom nomparamètre

Perform <nom1> thru <nom2> : on exécute les paramètres consécutifs de nom1 à nom2

Perform <par> [thru <par2>] until <condition> : on exécute par1 (ou de par1 à par2) jusqu'à condition.

Attention : dans ce cas, la condition est testée avant l’exécution de par1. Cette structure correspond donc à un « tant que non-condition faire par ».

## Les fichiers séquentiels

### Déclaration

ENVIR. DIVISION.

I-O SECTION.

File – control

Select fic-etd assign to fic1.dat.

Fic-etd est le nom logique et fic1.dat est le nom physique.

### Organisation séquentielle, par défaut

DATA DIVISION

File section.

FD fic-etd.

01 enr-etd.

02 nom pic X(20)

02 note pic 99V99

### ouverture

OPEN 	OUTPUT fic-etd	(création)

INPUT		(lecture)

EXTEND	(rajout)

### Lecture

READ fic-etd

AT END move “V” to weof

END READ

Remarques :

La lecture de l’enregistrement est placée dans enr-etd.

Si on lit « FdF », la clause AT END est exécutée.

- Squelette standard de l’écriture d’un fichier :

MOVE « F » TO WEOF

PERFORM LIT.ENR

PERFORM TRAITEMENT UNTIL WEOF = “F”

LIT.ENR

READ FIC

AT END MOVE “V” to WEOF

END READ.

La déclaration de la variable weof est particulière :

77 weof PIC X

88 eof value « V ».

Remarques : 88 eof est le nom de la condition. Eof signifie  Weof= « V »

### Ecriture

WRITE enr-etd

Attention : il faut metre le nom logique et pas le nom physique.

### Fermeture

CLOSE fic-etd.

# Deuxième exemple

Voir le polycopié exemple 2.

## Tableaux

### La clause OCCURS

La clause OCCURS permet de répéter un niveau.

Par exemple :

01 TAB.

02 ETD OCCURS 100.

03 Nom pic X(30)

03 Notes pic 99V99 OCCURS 20.

On suppose qu’il y a 100 étudiants et que chacun d’entre eux a 20 notes.

### La clause Redefines

Cette clause permet de redéfinir, c’est à dire définir à nouveau, dans une zone mémoire (voir cours polycopié page 14).

## Les fichiers séquentiels indexés

### Principe

L’idée est la suivante : on a un fichier qui est une collection d’enregistrements. Il est indexé dans la mesure ou chaque enregistrement est identifié (de façon unique) par une clé (exemple : NIP, pour les étudiants). La clé fait partie de l’enregistrement (c’est l’un des champs). L’intérêt de cette clé c’est qu’elle permet un accès direct en lecture.

Fonctionnement : le système crée deux fichiers :

- Le fichier INDEX (.ndx) : il contient les clés + une organisation permettant une recherche rapide.

- Le fichier DATA (.dat) : il contient le reste des informations.

### En Cobol

#### Déclaration

Select fic-etd assign to « etd-a1 »

Organization indexed	{fichier indexé}

Acces random	{mode d’accès}

Record key NIP.	{clé}

FD fic-etd

01 enr-etd

02 NIP pic 9(7)

02 Nom …

…

#### Les différents modes d’accès

Il existe trois modes d’accès :

- Accès direct : RANDOM

- Accès séquentiel : SEQUENTIAL

La lecture est séquentielle par clé croissante

- Accès dynamique : DYNAMIC

L’accès dynamique est une sorte de mix des 2 précédents modes.

#### Les primitives

- Ouverture

OPEN	INPUT fic-etd	{ouverture en mode lecture}

OUTPUT	{ouverture en mode création}

I-O		{ouverture en mode lecture ou écriture (mise à jour, rajout)}

- Lecture

  - Directe :

Move ? to NIP.

READ fic-etd

INVALID KEY…/*instructions*/		{lecture échouée, clé inexistante}

NOT INVALID KEY…/*instructions*/	{lecture réussie}

  - Séquentielle

READ fic-etd NEXT	{lecture fenètre}

AT END…

NOT AT END…

END-READ.

- Ecriture

WRITE : enr-etd

INVALID KEY… {clé déjà existante}

NOT INVALID KEY….

END-WRITE

- Réécriture

Ce mode ne fonctionne qu’en mode d’ouverture I-O

REWRITE enr-etd

INVALID KEY. …

NOT INVALID KEY. …

END- REWRITE

Il réécrit le dernier lu mais il est interdit de modifier la clé.

- Effacement

Ce mode ne fonctionne qu’en mode d’ouverture I-O

Move ? to NIP

DELETE fic-etd {Attention : on efface sur le fichier et pas sur l’enregistrement}

INVALID KEY

NOT INVALID KEY

…

# Text boxes

Introduction au langage Cobol